## Slide 1: Raspberry & Arduino Project
- UART 시리얼 통신을 이용한 게임 컨트롤러

## Slide 2: 목 차
사용한 보드 및 센서
환경 설정
아두이노
라즈베리파이
시연 영상

## Slide 3: 1. 사용한 보드 및 센서
B103-267
Arduino uno
Raspberry pi 3 b+
UART serial

## Slide 4: 2. 환경 설정
Aruduino IDE
  https://www.arduino.cc/en/software
Raspberry pi UART setting
  다음 페이지
Pygame library
  pip install pygame (windows: py -m pip install pygame)

## Slide 5: 2-1. Raspberry pi UART
sudo raspi-config (interface  serial enable)
sudo vi /boot/config.txt (dtoverlay=pi3-disable-bt)
  - 원상 복구: dtoverlay=pi3-disable-bt => dtoverlay=pi3-enable-bt
sudo systemctl disable hciuart
  - 원상 복구: sudo systemctl enable hciuart
Reboot
/dev/ttyAMA0 가 UART0를 위한 device file로 바뀜.

## Slide 6: 3. 아두이노
Arduino uno의 경우 Serial1 객체가 따로 없다.
-> SoftwareSerial.h를 include해서 객체를 따로 생성하기.
Serial.write를 사용해야 변환없이 원하는 데이터를 그대로 전달 가능.
Ex) SoftwareSerial Serial1(rx pin number, tx pin number);
Serial1.write(data);

## Slide 7: 4. Raspberry pi
Window 창과, 그리기 함수는 pygame 라이브러리를 이용.
시리얼 통신을 위한 설정은 2-1. 참조
  serial 모듈을 사용하여 UART 통신을 구현한다.
  serial_ = serial.Serial( 각종 설정들… ), serial_.read(1)[0]으로 데이터 읽기.
Application에서의 도형의 움직임은 숫자를 대응.
  Arduino source code 참조. (주석)